## Slide 1: مدارهای منطقی
مختص دانشجویان کاردانی ترم 2 سخت افزار
مدرس : مهدیه نیری

## Slide 2: کد های باینری
کد کردن :
نشان دادن اشیا به وسیله یک سری علایم مشخص را کد کردن می گویند. با استفاده از n بیت ما می توانیم شی را کد گذاری کنیم.
n بیت n2
3 بیت 8 کد

## Slide 3: انواع کد
کدها 1- ارزش دار ( وزن دار)
      2- غیر ارزش دار ( بی وزن )
      X= x4 x3x2x1
      w=w4w3w2w1
      X اعشاری این گونه محاسبه می شود
      X=x4w4+x3w3+x2w2+x1w1

## Slide 4: 1-کد وزن دار 8421
W= 8 4 2 1
1 | 2 | 4 | 8 | X
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 2
 | 0 | 1 | 0 | 4
1 | 1 | 1 | 0 | 7
1 | 1 | 1 | 1 | 15

## Slide 5: کد وزن دار 8421
برای مثال اگر بخواهیم عدد 15 اعشاری را به کد 8421 ببریم طبق معادله زیر 1111 می شود.
15=8*1 + 4*1+2*1+1*1 (1111)
دقت کنید که فقط صفر و یک را می توانیم قرار دهیم.
مثلا برای عدد 7 فقط نیاز است که 4 و 2 و 1 را یک قرار دهیم و 8 را صفر بگذاریم
7= 8*0+4*1+2*1+1*1= (0111)

## Slide 6: 2- کد BCD
کلمه BCD مخفف عبارت Binary-Coded Decimal
است.
اگر اعداد اعشاری از صفر تا 9 را با 8421 کد کنیم ، کد معروف دیگری ساخته می شود که BCD نام دارد.
اگر بخواهیم اعداد بزرگتر از 9 را با کد BCD ، کد کنیم باید تک تک رقم ها را جداگانه به کد BCD تبدیل کنیم به مثال زیر توجه کنید.
مثال : عدد 269 را به کد BCD تبدیل کنید؟
269 (0010 0110 1001)
2 6 9

## Slide 7: 3- کد وزن دار 8 4 -2 -1
-1 | -2 | 4 | 8 | X
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 4
0 | 0 | 1 | 1 | 12

## Slide 8: 4-کد وزن دار 2421
آخرین کد وزن دار 2421 است که برخلاف کدهای دیگر منحصر به فرد نیست و بعضی اعداد با دو نوع کد معادل می شوند.
1 | 2 | 4 | 2 | X
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 2
0 | 1 | 0 | 0 | 2
1 | 0 | 0 | 1 | 3
1 | 1 | 0 | 0 | 3
1 | 1 | 1 | 1 | 9

## Slide 9: کدهای بی وزن
1- کد سه افزا ( افزونی 3 )
اگر به معادل BCD یک عدد ، عدد 3 را اضافه کنیم کد سه افزای آن ساخته می شود.
مثال : کد معادل سه افزای عدد 8 را بدست آورید.
ابتدا معادل BCD عدد 8 را بدست می آوریم
8 - 1000
سپس آن را با 0011 که معادل باینری عدد 3 هست جمع می کنیم
1000
+0011
----------
1011

## Slide 10: کد سه افزا
مثال2: کد سه افزای عدد 25 را بدست آورید؟
ابتدامعادل BCD
25 0010 0101
جمع با 0011
0010 0101
+
0011 0011
----------------
01011000

## Slide 11: 2-کد گری
کد بی وزن بعدی کد گری نام دارد.
ابتدا لازم است به معرفی گیت XOR بپردازیم.
جدول درستی گیت XOR دو ورودی به صورت زیر است.
Q | B | A
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1

## Slide 12: ادامه کد گری
ورودی ها A, B هستند که کلا 4 حالت 0و0 ، 0و1 ، 1و0 ، 1و1 را شامل می شوند . خروجی زمانی که دو ورودی مثل هم هستند صفر می شود و اگر مخالف هم باشند یک می شود .
برای ساختن کد گری از XOR استفاده می کنیم.
فرض کنید که یک عدد باینری 4 بیتی داریم
B=B4B3B2B1
که باید به کد گری 4 بیتی تبدیل شود
G=G4G3G2G1

## Slide 13: کد گری
B=B4B3B2B1
G=G4G3G2G1
G4=B4
G3= B4 XOR B3
G2= B3 XOR B2
G1= B2 XOR B1

## Slide 14: مثال
معادل کد گری 0010 را بدست آورید؟
B=0010
G4=B4=0
G3= B4 XOR B3=0
G2= B3 XOR B2=1
G1= B2 XOR B1=1
G=0011

## Slide 15: مثال2
معادل کد گری 0100 را بدست آورید؟
B=0100
G4=B4=0
G3= B4 XOR B3=1
G2= B3 XOR B2=1
G1= B2 XOR B1=0
G=0110